# Ausschreibungshilfe System  INOXO

Allgemeine Anforderungen

Die gesamte Beschilderung muss ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Alle Schilder müssen langjährig nachkaufbar sein, damit gewährleistet ist, dass bei Erweiterung das ursprüngliche Erscheinungsbild gewahrt wird. Alle Maßnahmen in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe. Auf alle Komponenten der INOXO Schilder besteht eine zehnjährige Nachkaufgarantie. Schildformate finden sie im Katalog und als Downloaddatei auf unserer Homepage.

Abstandhalter aus Edelstahl V2A

- Wandabstand 15 mm (Standard), Außendurchmesser 15 mm, eine 4 mm Inbusschraube sichert den Einsteckbolzen und die Gläser.

- Im Bereich der Befestigungsschraube befindet sich ein Hinterschnitt /Ausdrehung; Dadurch ist ein Ausgleich der Bohrungsungenauigkeiten, die bei den Wandbohrungen auftreten können, ausgeglichen.

## ESG Türschild in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung

Türschild aus zwei ESG-Glasscheiben 2 x 4 mm mit allseitig 0,5 mm gefasten und polierten Kanten und 4 Lochbohrungen (11 mm. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden Satinatfolie (Papier) UV-beständig mit Laser zu beschriftet. Die Montage erfolg auf Beton, Mauerwerk, Gipskanton mit entsprechenden Dübeln.

… Stk     	TÜRSCHILD bzw. INFOSCHILD 2 x 4 mm ESG-Glas

Türschild bzw. Infoschild lt. o. a. Beschreibung, montieren

Format	210 x 149 mm (H x B)

Abstandhalter     	4 Stk  iNOX w15.14

Wandabstand	15 mm

… Stk     	TEXTEINLEGER  aus Satinatpapier für Laserdrucker

Größe 210 x 148,5 mm

## ESG Informator in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung

Informator aus zwei ESG-Glasscheiben 2 x 4 mm mit allseitig 0,5 mm gefasten und polierten Kanten und 6 Lochbohrungen (11 mm (je nach Größe). Beschriftung auf einer dazwischen liegenden Satinatfolie (Papier) UV-beständig mit Digitaldruck beschriftet. Die Montage erfolg unsichtbar auf Beton, Mauerwerk, Gipskanton mit entsprechenden Dübeln.

… Stk     INFORMATOR 2 x 4 mm ESG-Glas

Wegweiser lt. o. a. Beschreibung, montieren

Format	….. x ….. mm (H x B)

Abstandhalter     	4 Stk

Wandabstand	15 mm

… Stk     	TEXTEINLEGER  A4; für Laserdruck auf Satinatpapier

Größe …. x …. mm

### ESG Deckenschild in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung einseitig

Deckenschild aus zwei ESG Scheiben mit allseitig gefasten und polierten Kanten, zwei Lochbohrungen  (5 mm für Glashalter und zwei Lochbohrungen (11 mm für Edelstahlverbinder v14 bei Sandwichbauweise. Zwei IiNOX Deckenhalter d1.s mit Stahlseilen ca 1 m Länge.

… Stk     	DECKENSCHILD 2 x 4 mm ESG-Glas

Format	..... x .....mm (H x B)

Klemmstücke	2 Stück h1.s + 2 Stk. v14

… Stk     	TEXTEINLEGER; Laserdruck 4c auf Satinatpapier

Größe …. x …. mm

## ESG Fahnenschild in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung einseitig

Fahnenschild aus zwei ESG-Glasscheiben 2 x 4 mm mit allseitig 0,5 mm gefasten und polierten Kanten und 2 Bohrungen ( 5 mm. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden Satinatfolie (Papier) UV-beständig mit Laser beschriftet.

… Stk     	FAHNENSCHILD  2 x 4 mm ESG-Glas

Fahnenschild lt. o. a. Beschreibung, montieren

Format	200 x 200 mm (H x B)

Abstandhalter     	2 Stk iNOX f2

… Stk     	TEXTEINLEGER; Laserdruck 4c auf Satinatpapier

Größe 200 x 200 mm

## ESG Wegweiser in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung

Wegweiser aus zwei ESG-Glasscheiben 2 x 4 mm mit allseitig 0,5 mm gefasten und polierten Kanten und 4 Lochbohrungen (11 mm. Beschriftung auf einer dazwischen liegenden Satinatfolie (Papier) UV-beständig mit Laser beschriftet. Die Montage erfolg unsichtbar auf Beton, Mauerwerk, Gipskanton mit entsprechenden Dübeln.

… Stk     WEGWEISER 2 x 4 mm ESG-Glas

Wegweiser lt. o. a. Beschreibung, montieren

Format	….. x ….. mm (H x B)

Abstandhalter     	mind. 4 Stk w15.14 je nach Länge des Schildes

Wandabstand	15 mm

… Stk     	TEXTEINLEGER; Laserdruck 4c auf Satinatpapier

Größe …. x …. mm

ESG Tischaufsteller

ESG Tischaufsteller aus zwei ESG Scheiben mit allseitig gefasten und polierten Kanten, zwei Lochbohrungen (11 mm für Edelstahlverbinder.

… Stk     	TISCHAUFSTELLER, 2 x 4 mm Kristallglas

Format	..... x .....mm (H x B)

Abstandhalter	2 Stück iNOX t13

… Stk     	TEXTEINLEGER (Satinatpapier) für Laserdrucker  A4

Größe 170 x 100 mm perforiert

… Stk     	PIKTOGRAMM

Aufpreis für Piktogramm auf Transparentfolie mit Schwarzen Druck

Piktogramm  ……………..

Schildformat ..... x .....mm

### ESG Türschild bzw. Infoschild zur Direktbeschriftung

Türschildschild aus einer ESG Scheibe mit allseitig gefasten und polierten Kanten, 4 Lochbohrungen  (11 mm für Glashalter.

… Stk     	TÜRSCHILD bzw. INFOSCHILD  1 x 6 mm ESG-Glas

Türschild bzw. Infoschild lt. o. a. Beschreibung, montieren

Format	..... x .....mm (H x B)

Abstandhalter     	.....Stk

Wandabstand	.....mm

… Stk     	BESCHRIFTUNG direkt mittels Folienbuchstaben Sh. ca ……mm

Folientextzeilen      …..Stk.

Textlänge  bis        …..cm

### ESG Informator zur Direktbeschriftung mittels Folientexte

Informator aus einer 6 mm ESG Scheibe (je nach Größe) mit allseitig gefasten und polierten Kanten, 6-8 Lochbohrungen  (11 mm für Glashalter.

… Stk     	INFORMATOR  1 x 6 mm  ESG-Glas

Wegweiser lt. o. a. Beschreibung, montieren

Format	..... x .....mm (H x B)

Abstandhalter     	.....Stk iNOX w15.14 (Menge je nach Glasgröße)

Wandabstand	.....mm

… Stk     	BESCHRIFTUNG direkt mittels Folienbuchstaben Sh. ca ……mm

Folientextzeilen      …..Stk.

Textlänge  bis        …..cm

### ESG Deckenschild zur Direktbeschriftung einseitig

Deckenschild aus einer ESG Scheibe mit allseitig gefasten und polierten Kanten, zwei Lochbohrungen  (5 mm für Glashalter. Zwei  iNOX – Deckenhalter d1.s mit ca 1 m Stahlseil.

… Stk     	DECKENSCHILD 1 x 6mm ESG Glas

Deckenabgehängtes Schild lt. o.a. Beschreibung, montieren

Format	..... x .....mm  (H x B)

Klemmstücke	2 Stück h1.s

… Stk     	BESCHRIFTUNG direkt mittels Folienbuchstaben

Folientextzeilen      …..Stk.

Textlänge  bis        …..cm

### ESG Wegweiser zur Direktbeschriftung

Wegweiser aus einer ESG Scheibe mit allseitig gefasten und polierten Kanten, 4 Lochbohrungen  (11mm für Glashalter.

… Stk     	WEGWEISER  1 x 6 mm ESG-Glas

Wegweiser lt. o. a. Beschreibung, montieren

Format	..... x .....mm (H x B)

Abstandhalter     	.....Stk iNOX w15.14

Wandabstand	.....mm

… Stk     	BESCHRIFTUNG direkt mittels Folienbuchstaben Sh. ca ……mm

Folientextzeilen      …..Stk.

Textlänge  bis        …..cm