Ausschreibungshilfe System  KRISTALLINO

#### Allgemeine Anforderungen

Die gesamte Beschilderung muss ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Alle Schilder müssen langjährig nachkaufbar sein, damit gewährleistet ist, dass bei Erweiterung das ursprüngliche Erscheinungsbild gewahrt wird. Die nachfolgend beschriebene Schilderausführung ist als Vorzugsleistung der Architekten zu verstehen. Nebenangebote mit anderen Systemlösungen sind zugelassen, wenn eine gleichzeitige Teilnahme am Hauptangebot erfolgt. Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe. Auf alle Komponenten der KRISTALLINO Schilder besteht eine zehnjährige Nachkaufgarantie.

Grundsätzlich werden beim System KRISTALLINO nur ESG Gläser verwendet. Die silber eloxierten Glashalter

können beliebig  eingesetzt werden. Wie z.B. oben oder unten, seitlich, oben und unten usw.

Die Glashalter sind 24 x 24 mm. Der Wandabstand der Glasscheiben beträgt 16 mm. Seitlich werden die

Glashalter mit einer silbernen Kunststoffkappe geschlossen. Der Textwechsel erfolgt durch lösen zweier Inbusschrauben an der Rückseite der Glashalter. Nach dem erfolgten Textwechsel wird der Glashalter auf die Montageleiste aufgesetzt und mit den Inbusschrauben fixiert.

## ESG Türschild  in Sandwichbauweise

ESG Türschilder bestehen aus 2 x 3 mm ESG Scheiben mit allseitiger Facette und polierten Kanten.

Zusammengehalten werden die Gläser von einem Silber eloxierten Aluminium Glashalter 24 x 24 mm

mit nicht sichtbaren Inbusschrauben. Befestigt werden die  Glashalter an einer Rohaluminium - Montageleiste mit zwei oder mehreren Inbusschrauben. Diese wird mit  Flachkopf Torxschrauben und Allzweckdübel unsichtbar auf Beton, Mauerwerk, Gipskarton oder Leichtbauwänden montiert.

Seitlich werden an die Montageleiste zwei silberne Kunststoffkappen eingesteckt.

Der aufgesetzte Glashalter wird mit zwei oder mehreren Inbusschrauben an der Montageleiste fixiert.

… Stk     TÜRSCHILDER 149 x 149 mm

Glasgröße 149 x 149 mm

Eloxalglashalterlänge 105 mm 1 Stk (unten)

… Stk     TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf Satinatpapier

Größe 148,5 x 148,5 mm

ESG Infoschild in Sandwichbauweise

ESG Infoschilder bestehen aus 2 x 3 mm ESG Scheiben mit allseitiger Facette und polierten Kanten.

Zusammengehalten werden die Gläser von zwei Silber eloxierten Aluminium Glashalter 24 x 24 mm

mit nicht sichtbaren Inbusschrauben. Befestigt werden die  Glashalter an einer Rohaluminium - Montageleiste mit zwei oder mehreren Inbusschrauben. Diese wird mit  Flachkopf Torxschrauben und Allzweckdübel unsichtbar auf Beton, Mauerwerk, Gipskarton oder Leichtbauwänden montiert.

Seitlich werden an die Montageleiste zwei silberne Kunststoffkappen eingesteckt.

Der aufgesetzte Glashalter wird mit zwei oder mehreren Inbusschrauben an der Montageleiste fixiert.

… Stk     TÜRSCHILDER 420 x 297 mm

Glasgröße 420 x 297 mm

Eloxalglashalterlänge 297 mm 2 Stk (unten u. oben)

… Stk     TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf Satinatpapier

Größe 420 x 297 mm

# ESG Hängeschild direkt beschriftet mit Folientext

ESG Hängeweiser mit 6 mm Glasscheibe, folienbeschriftet und mit Satinatfolie hinterlegt.

Gehalten wird die Scheibe durch eine oder zwei silber eloxierten Glashalter 15 x 22 mm,

die mit zwei Niroseilen an der Decke befestigt werden.

… Stk     TÜRSCHILDER 840 x 210 mm

Glasgröße 840 x 210 mm

Eloxalglashalterlänge 594 mm 1 Stk (oben)

… Stk     BESCHRIFTUNG direkt mittels Folienbuchstaben Schrifthöhe. ca. ….mm

… Stk     Folientextzeilen

Textlänge bis ….cm

# ESG Hängeschild  in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung

ESG Hängeweiser mit 2 x 3mm ESG Scheiben, zur Einlage einer Satinatfolie. Gehalten werden die Scheiben durch eine (oder zwei = bei senkrechter Ausführung) silber eloxierten Glashalter 15 x 22mm,

die mit zwei Niroseilen an der Decke befestigt werden.

… Stk     TÜRSCHILDER 594 x 149 mm

Glasgröße 594 x 149 mm

Eloxalglashalterlänge 420 mm 1 Stk (oben)

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf Satinatpapier

Größe 594 x 148,5 mm

# Tischaufsteller

# Tischaufsteller bestehen aus 2 x 3 mm ESG Gläsern zum Einlegen eines Texteinlegers.

Glashalter silber eloxiert Länge von 149 mm; Montageleiste mit zwei seitlichen silbernen Abdeckkappen; Schraubmontage.

… Stk     TISCHAUFSTELLER 170 x 105 mm

Glasgröße 170 x 105 mm

Eloxalglashalterlänge 105 mm 1 Stk (unten)

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf Satinatpapier

Größe 170 x 105 mm

# Infostele zur Direktbeschriftung

Infostele bestehen aus 8 mm ESG Glas zur Direktbeschriftung mittels Folientext; Glasgröße 430 x 1800 mm. Glashalter und 10 mm Stahlbodenplatte sind silber pulverbeschichtet;

… Stk     INFOSTELE 430 x 1800 mm

Glasgröße 430 x 1800 mm

Glashalterlänge 430 mm 2 Stk

10 mm Stahlbodenplatte 435 x 350 mm

… Stk     BESCHRIFTUNG direkt mittels Folienbuchstaben Sh. ca ….mm

… Stk     Folientextzeilen

Textlänge bis ….cm

Wegweiser in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung

ESG Infoschilder bestehen aus 2 x 3mm ESG Scheiben mit allseitiger Facette und polierten Kanten.

Zusammengehalten werden die Gläser von zwei Silber eloxierten Aluminium Glashalter 24 x 24 mm

mit nicht sichtbaren Inbusschrauben. Befestigt werden die  Glashalter an einer Rohaluminium - Montageleiste mit zwei oder mehreren Inbusschrauben. Diese wird mit  Flachkopf Torxschrauben und Allzweckdübel unsichtbar auf Beton, Mauerwerk, Gipskarton oder Leichtbauwänden montiert.

Seitlich werden an die Montageleiste zwei silberne Kunststoffkappen eingesteckt.

Der aufgesetzte Glashalter wird mit zwei oder mehreren Inbusschrauben an der Montageleiste fixiert.

… Stk     WEGWEISER 420 x 149 mm

Glasgröße 420 x 149 mm

Eloxalglashalterlänge 210 mm 1 Stk (unten)

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf Satinatpapier

Größe 420 x 148,5 mm

# Fahnenschild

ESG Fahnenschild mit 2 x 3 mm ESG Scheiben, zur Einlage einer Satinatfolie.

Gehalten werden die Scheiben durch eine silber eloxierten Glashalteschiene 15 x 22 mm

die mit zwei Schrauben befestigt werden.

… Stk     FAHNENSCHILDER 149 x 149 mm

Glasgröße 149 x 149 mm

Eloxalglashalterlänge 105 mm 1 Stk (seitlich)

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf Satinatpapier

Größe 148,5 x 148,5 mm

Wechselschider in Sandwichbauweise zur Selbstbeschriftung

ESG Wechselschilder bestehen aus 2 x 3 mm ESG Scheiben mit allseitiger Facette und polierten Kanten.

Zusammengehalten werden die Gläser von zwei Silber eloxierten Aluminium Glashalter 24 x 24 mm

mit nicht sichtbaren Inbusschrauben. Befestigt werden die  Glashalter an einer Rohaluminium - Montageleiste mit zwei oder mehreren Inbusschrauben. Diese wird mit  Flachkopf Torxschrauben und Allzweckdübel unsichtbar auf Beton, Mauerwerk, Gipskarton oder Leichtbauwänden montiert.

Seitlich werden an die Montageleiste zwei silberne Kunststoffkappen eingesteckt.

Der aufgesetzte Glashalter wird mit zwei oder mehreren Inbusschrauben an der Montageleiste fixiert.

Die Glashalter sind bei den Wechselschildern durchtrennt um dazwischenliegende Schilder wechseln zu können.

… Stk     WECHSELSCHILD 3x 420 x 149 mm mit 5 mm Zwischenraum

Glasgröße 3 x 420 x 149 mm

Eloxalglashalterlänge 457 mm, 2 Stk (seitlich)

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf Satinatpapier

Größe 420 x 148,5 mm