# Ausschreibungshilfe System  KRISTALLINO.s

#### Allgemeine Anforderungen

Die gesamte Beschilderung muss ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Alle Schilder müssen langjährig nachkaufbar sein, damit gewährleistet ist, dass bei Erweitung das ursprüngliche Erscheinungsbild gewahrt wird. Die nachfolgend beschriebene Schilderausführung ist als Verzugsleistung der Architekten zu verstehen. Nebenangebote mit anderen Systemlösungen sind zugelassen, wenn eine gleichzeitige Teilnahme am Hauptangebot erfolgt. Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe in mm. Auf alle Komponenten der KRISTALLINO.s

## Türschilder

Die Türschilder zur Selbstbeschriftung sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

- Planes Aluminium Strangpressprofil in der Breite von 155 mm.

- 3 mm starkes ESG-Glas zum Schutz der Papiereinlagen.

- Texteinleger werden mittels Inbusschraube gesichert.

- Die seitlichen eckigen Abschlüsse sichern die Einleger.

- Beschriftung erfolgt mittels UV beständigem Laserdruck auf 120 gr. Papier

- Klebemontage auf glatten Untergründen

- Schraubmontage auf raune Untergründen

- Oberfläche silber eloxiert (in RAL gegen Aufpreis)

Angebotenes Produkt…KRISTALLINO.s……………………

… Stk     	TÜRSCHILD 155 x 149 mm Außenformat

Texteinleger 148,5 x 148,5 mm

… Stk     	TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe 148,5 x  148,5 mm

## Fahnenschilder

Aufbau der Fahnenschilder gleich wie Türschild, jedoch mit Eloxaladapter FH173 silber eloxiert.

… Stk     	FAHNENSCHILD beidseitig 155 x 149 mm Außenformat

Texteinleger 148,5 x 148,5 mm

Angebotenes Produkt ...................

… Stk     TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe 148,5 x 148,5 mm

Größere Schilder, Infoschilder, Hängeschilder usw. kombinieren sie aus dem

System KRISTALLINO.

Als Variante ist es auch möglich anstatt ESG-Gläsern auch antireflektierende

Plexigläser zu verwenden (Vorteil: die Blendung der Gläser entfällt).