# Ausschreibungshilfe System  PLANO

#### Allgemeine Anforderungen

Die gesamte Beschilderung muss ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Alle Schilder müssen langjährig nachkaufbar sein, damit gewährleistet ist, dass bei Erweitung das ursprüngliche Erscheinungsbild gewahrt wird. Die nachfolgend beschriebene Schilderausführung ist als Verzugsleistung der Architekten zu verstehen. Nebenangebot mit anderen Systemlösungen sind zugelassen, wenn eine gleichzeitige Teilnahme am Hauptangebot erfolgt. Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe.

Auf alle Komponenten der PLANO Schilder besteht eine zehnjährige Nachkaufgarantie.

Schildformate finden Sie unter www.schildersysteme.eu als Downloaddatei im jeweiligen Bereich unter „PLANO Standardgrößen“

## Türschilder

Die Türschilde zur Selbstbeschriftung sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

- Planes Aluminium Strangpressprofil in den Breiten 119, 149, 162, 225mm.

- 2mm starkes antireflektierendes Acrylglas zum Schutz der Papiereinlagen.

- Texteinleger werden mittels Alu-Torxschraube gesichert.

- Die seitlichen Rundrohrabschlüsse haben einen Durchmesser von 9mm.

- Beschriftung erfolgt mittels UV beständigen Laserdruck auf 120gr. Papier

- Klebemontage, durch geringes Gewicht vorteilhaft

- Schraubmontage auf raue Untergründe

- Oberfläche silber eloxiert (in RAL gegen Aufpreis)

Angebotenes Produkt…PLANO……………………

… Stk     	TÜRSCHILD 149 x 148,5mm Außenformat

Texteinleger 135 x 148,5mm

… Stk     	TÜRSCHILD 225 x 297mm Außenformat

Texteinleger 210 x 297mm A4

… Stk     	TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120gr. Papier

Größe ... x  ...mm

## Fahnenschilder

Aufbau der Fahnenschilder gleich wie Türschild, jedoch mit Eloxaladapter FH173 silber eloxiert.

… Stk     	FAHNENSCHILD beidseitig 149 x 148,5mm Außenformat

Texteinleger 135 x 148,5mm

Angebotenes Produkt ...................

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120gr. Papier

Größe … x …mm

### Infoschilder

Die Infoschilder zur Selbstbeschriftung sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

- Planes Aluschild in variablen Breiten von 225 bis 610mm

- seitliche Rundrohrabschlüsse von 12mm Durchmesser

- 3mm starkes antireflektierendes Acrylglas schützt die Texteinlagen

- Texteinleger werden mittels Alu-Torxschraube oben gesichert

- Beschriftung erfolgt mittel UV beständigen Laserdruck auf 120 gr. Papier

- Unsichtbare Schraubenmontage

- Oberfläche silber eloxiert (in RAL gegen Aufpreis)

… Stk     	INFOSCHILD 436 x 297mm DIN A3

Texteinleger 420 x 297mm

Angebotenes Produkt ...................

… Stk     TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe ..... x .....mm

### Hängeschilder beidseitig

### Hängeschilder zur Selbstbeschriftung:

-     Aufbau wie Infoschilder

- Deckenabhängung mittels dünnen Stahlseil 1m Länge

- Deckenhalter aus Edelstahl mit Feineinstellung

… Stk     	HÄNGESCHILD 610 x 210mm Außenformat

Texteinlagen 594 x 210mm Außenformat

Angebotenes Produkt ...................

… Stk     	TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe ..... x .....mm

### Hängeschilder beidseitig

Hängeschilder zur Fix- oder Direktbeschriftung

- planes Aluschild mit zweifachen 9mm senkrechten Rundrohrabschlüssen

- Beschriftung direkt auf metallic Verbundplatten

- Deckenabhängung mittels dünnen Stahlseil

- Deckenhalter aus Edelstahl mit Feineinstellung

… Stk     	HÄNGESCHILD	beidseitig zur Direktbeschriftung

Größe 760 x 297mm Außenformat

Beschriftungsgröße 745 x 297mm

Angebotenes Produkt ...................

… Stk     	BESCHIRFTUNG direkt mittels Folienbuchstaben Sh. ca ….mm

..... Stk. Folientextzeilen

Textlänge bis ….cm

### Informatoren

Große Informatoren zu Selbstbeschriftung sind wie folgt aufgebaut:

- Planes Rahmenschild mit seitlichen Rundrohrabschlüssen von 24mm

- Oben und unten ein Querpaneel 35mm mit überlappender Nase zum Schutz der Textleger

- Abdeckglas aus 3mm antireflektierenden Acrylglas

- Textwechsel durch öffnen des oberen Querpaneels

- Montage mittels Wandhacken

- Oberfläche silber eloxiert (RAL gegen Aufpreis)

… Stk     	INFORMATOR 785 x 904mm Außenformat

Einleger 750 x 900mm

Angebotenes Produkt ...................

… Stk     TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe ..... x .....mm

### Infostelen

Infostelen für Innen mit A3 Einleger zur Selbstbeschriftung sind wie folgt aufgebaut:

- 8 mm Stahlbodenplatte in RAL 9006

- seitlich 2fache Rundrohrabschließung von je 24 mm

- (zwei) Texteinleger einseitig in Format DIN A3 flachbündig eingebaut

- Rückseitig metallic ohne Beschriftung

- Beschriftung mittels Laserdruck auf 120 gr. Papier

… Stk     	INFOSTELE mit 2 DIN A3 Einleger

Größe 454 x 1900mm

Angebotenes Produkt ...................

… Stk     TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe 420 x 297 mm