# Ausschreibungshilfe System  FORMO FP35 Kombischild

#### Allgemeine Anforderungen

Die nachfolgend beschriebene Schilderausführung ist als Vorzugsleistung der Architekten zu verstehen.

Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe.

Schildformate finden sie im Katalog und als Downloaddatei auf unserer Homepage.

#### FP35 Stockwerksschild

Das Stockwerksschild sind ist wie folgt aufgebaut:

- Umrandungsprofil FP35 silber eloxiert (E6/EV1), Stärke 13 mm

- Eingeschobene Beschriftungsplatte (2 mm Verbundplatte) Weiß oder Alu gebürstet;

gehalten durch überlappendes Umrandungsprofil FP35

- Die Beschriftung erfolg direkt auf die Verbundplatten mittels Folie oder Digitaldruck

- Montage mittels nicht sichtbaren integrierten Montagewinkeln an der Rückseite der FP35 Profile

… Stk     	STOCKWERKSSCHILD 152x 1135 mm Außenformat

Beschriftungsplatte 148 x 1131 mm

Angebotenes Produkt .....................

… Stk    BESCHRIFTUNG direkt mittels Folienbuchstaben oder UV Druck

#### FP35 Kombischild

Das Kombischild ist wie folgt aufgebaut:

- Umrandungsprofil FP35 silber eloxiert, Stärke 13 mm

- Rückplatte 2 mm Forex Weiß (B1)

- Die Texteinleger werden seitlich umschlossen durch das Umrandungsprofil FP35

- Die Beschriftung erfolgt auf mind. 140 g Papier

- Der Wechsel der A3 oder A4 Papiereinleger erfolgt durch Haftsauger

- Montage mittels Senkkopfschraubendurch die Rückplatte, die Schraubenköpfe werden mittels Folienpads abgedeckt

… Stk     	KOMBISCHILD 424 x 1135 mm Außenformat

Beschriftungsgröße 3x A3 Querformat

Fixbeschriftungsfeld am Kopf 210 x 420 mm

Zwischen den Texteinlegern sind 10 mm Trennstreifen Alu gebürstet

Angebotenes Produkt .....................

… Stk     BESCHRIFTUNG direkt mittels Folienbuchstaben oder UV-Druck