# Ausschreibungshilfe  FORMOeinschub

#### Allgemeine Anforderungen

Die gesamte Beschilderung muss ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe. Die Rahmen haben eine Ansichtsbreite von 2,5 mm und eine Bauhöhe von 5,5 mm mit leichter Schattenfuge. Bei den Schildern ist die zu öffnende Seite vorgegeben. Bei den Tür-,  Info- und Fahnenschildern ist sie oben und bei Hängeschildern seitlich.

Türschilder

Die Türschilder sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

-       einer Grundplatte Alu Weiß 0,75 mm, mit dreiseitig verklebten Umrandungsprofilen 2,5 mm (silbern matt, E6-EV1)

- Einer schiebbaren entspiegelten Axpetscheibe von 2 mm verklebt mit einem Randprofil 2,5 mm.

Der schiebbare Teil kann auf Anforderung gesichert werden. Hierbei werden Rückseitig Edelstahl Nasenbleche angebracht, die in die vertieften Nuten der Rahmenprofiele einrasten. Mit einem Entriegelungswerkzeug kann die Sicherung überwunden, und die Texte getauscht werden.

- Die Beschriftung erfolgt mittels Papiereinlagen 120 gr. Weiß. Diese können vom Nutzer selbst aktualisiert werden.

- Die sehr flachen Schilder eignen sich aufgrund des geringen Gewichts besonders gut zur Klebemontage.

- Für Schraubmontagen gibt es alternativ eine 5mm Starke Aluminium-Montageplatte.

## ... Stk	TÜRSCHILD 2151,5 x 151,5 mm Außenformat

Einlegeformat 148,5 x 148,5 mm

… Stk     TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe 148,5 x 148,5 mm

„frei/besetzt“ Schilder

haben einen Kunststoffschieber eingebaut, der je nach Stellung den Schriftzug „frei“ oder „besetzt“ abdeckt. Ausführung wie Türschild.

... Stk	„frei/besetzt“ TÜRSCHILD 151,5 x 50 mm Außenformat

Schieberelement Silber eloxiert, Rückfolie grün/rot

### Infoschilder / Wegweiser

## Gleiche Ausführung wie bei den Türschildern, Öffnung zum Textwechsel nach oben. Größen bis A2 Hochformat.

### ... Stk	INFOSCHILD DIN A3 423 x 300 mm Außenformat

Einlegeformat A3 420 x 297 mm

… Stk     TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe 420 x 297 mm

### Fahnenschilder beidseitig

Sind im Aufbau gleich wie Türschilder, jedoch beidseitig auf Eloxaladapter FH173, silbern eloxiert montiert.

Formate siehe Standardgrößen.

...Stk	FAHNENSCHILD 151,5 x 151,5 mm Außenformat

## Einlegformat 148,5 x 148,5 mm

… Stk     TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe 148,5 x 148,5 mm

### Hängeschilder

Sind im Aufbau gleich wie Türschilder, jedoch beidseitig zusammengefügt, silbern eloxiert, inkl. zwei Stahlseile Stärke 1mm, Länge 1m und zwei Edelstahldeckenhalter d1.s

Formate siehe Standardgrößen.

...Stk	HÄNGESCHILD 423 x 151,5 mm Außenformat

## Einlegformat 420 x 148,5 mm

… Stk     TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

Größe 420 x 148,5 mm

Brandschutzklasse B1

#### Große Hängeschilder, große Informatoren, Magnettafeln, Stelen, Mitarbeitertafeln usw. werden unter FORMOvariabel angeboten.

### z.B.:

### F06m Rahmenschild „FORMOvariabel“

## Für große Papier-Wechseleinlagen. Größen bis 846 x 1206 mm im Hochformat möglich.

Aufbau:

-       Vier Rahmenprofile, mit einer Ansichtsbreite von 6mm sind mit Stahlwinkel nicht sichtbar, stabil verbunden. Wobei das Kopf-     Profil sich mit einem zusätzlichen Aufsteckprofil ergänzt. Mittels eingebauten Magneten wird das zusätzliche Kopf-Profil fixiert, kann aber dennoch leicht entnommen werden. (schneller Textwechsel wird ermöglicht, ergibt aber keinen Diebstahlschutz)

Eine Grundplatte Alu Weiß 1 mm; wird beim Textwechsel mit Kopf-Profil rausgeschoben und mit dem Papiereinleger und einer 3mm entspiegelten Acrylscheibe wieder gemeinsam eingeschoben.

- Die Beschriftung erfolgt mittels Papiereinlagen 120 -160 gr. Weiß. Diese können vom Nutzer mittels PC und Laserdrucker selbst erstellt und ggf. selbst aktualisiert werden.

- Die Rahmenschilder werden mit vier Alu-Montageplatten verschraubt und lassen sich leicht positionieren.

### ... Stk	RAHMENSCHILD DIN A0 846 x 1206 mm Hochformat

Einlegeformat A0 842 x 1200 mm

Angebotenes Produkt .....................

… Stk   TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 160 gr. Papier

Größe 842 x 1200 mm